E	F	G	J	K	H	I
A	B	C	D	/A.B	/B.C	/C.D	/A.C	/J	/E.F	/F.G	/H.I	DESCRIPTION
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	ROM 4K
1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	ROM 4K

1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	I/O
1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	I/O

1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	EMPTY
1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	EMPTY
1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	EMPTY
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	EMPTY

0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	RAM 4K
0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	RAM 4K
0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	RAM 4K
0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	RAM 4K
0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	RAM 4K
0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	RAM 4K
0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	RAM 4K
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	RAM 4K